第一步

把电脑本地连接IP设置为192.168.5.200，子网掩码255.255.255.0，确定保存

（找到控制器软件（LED演播软件）打开）

点击设置，选定主控类型为网口控制

第二步

点击设置——H802RA设置，级联分控有多少台就选择多少台，选定芯片类型（TM1812）和通道长度（2040）然后点击保存到H802RA

第二步完成后就可用MADRIX来控制了，

打开MADRIX，依次点击首选项——设备管理器——Art-Net——打开同步前后、同步后、启用，左下角搜索Art-Net协议设备——然后到DMX设备里面把搜索到的空间通道启用

第三步（是用控制器自身软件控制的，不涉及到MADRIX的）

设置-设置造型。不用密码的

1文件-新建设置好所用的灯的长度和端口数-

2灯的走向，是怎么走的，就是造型

3是分控类型

4分控端口控制灯数