K-8000L使用说明书

一、K-8000C系统特点：

1、32级—65536级灰度控制，软件Gamma校正处理。

2、支持各种点、线、面光源，支持各种规则，异形处理。

3、控制器8个端口输出，每个端口最大可带512/1024灯（DMX灯具最大512像素点）。

4、播放内容存放在SD卡中，SD卡内最多可存放16个效果文件，SD卡容量支持128MB-32GB，支持FAT和FAT32格式。

5、控制器可单台使用，也可多台级联使用，级联采用光电隔离方式：抗干扰、稳定性更好，两台之间的级联距离

可达150米，需使用0.5个平方的纯铜电源线。

6、支持带载灯具为4通道（RGBW）像素点，或拆分为单通道点像素。

7、增强TTL和485差分（DMX）信号输出。

8、控制器内置效果有16种：(内控默认芯片是1903)。

备注：1、控制器带载灯具512个点速度可以达到30帧/秒，768个点速度可以达到25帧/秒，1024个点速度可以达到22帧/秒

（以上参数以1903协议类 IC数据为例，不同IC会存在差异）

2、国际标准DMX512(1990协议)最大带载512个点像素。当带载为国际标准170个点像素时速度可达30帧/秒，340个

点像素速度大约20帧/秒，512个像素点时速度大约为12帧/秒

二、支持芯片（上位机软件选着K-8000-RGB）：

UCS1903，SM16716，LX1003，WS2801，LPD1886，TM1913，TM1914，P9883，DMX512，DMX512 高速，DMX512纯转发，DMX512纯转发 高速，INK1003，APA102，UCS5603A&B

备注：1.控制器不支持RGBW灯具。

三、外观图片：

- 丝印含义：

| 供电电源 | AC100-240V电源输入 |
| --- | --- |
| 电源灯POWER | 电源指示灯 |
| 级联灯SYNC | 级联指示灯 |
| 状态灯STATUS | 状态指示灯 |
| SD卡/SD CARD | SD卡插槽 |

信号输出（TTL/245信号）：

| GND | GND(负极） |
| --- | --- |
| DAT | 数据 |
| CLK | 时钟 |

信号输出（DMX512信号）：

| GND | GND(负极） |
| --- | --- |
| A/DAT+ | 信号正 |
| B/DAT- | 信号负 |
| ADDR | 写址线 |

接控台时通道说明：

| 第1通道 | 模式（1-16级） |
| --- | --- |
| 第2通道 | 速度（1-256级） |
| 第3通道 | R(红色)（1-256级） |
| 第4通道 | G(绿色)（1-256级） |
| 第5通道 | B(蓝色)（1-256级） |
| 第6通道 | 总开总关（>=128为总开，<128为总关） |
| 第7通道 | 播放暂停（>=128为播放，<128为暂停） |
| 第8通道 | 保留 |

五、接线方式

六、具体参数：

储存卡：

类    型：SD卡

容    量：128MB—32GB

格    式：FAT或者FAT32格式

储存文件：*.led

物理参数：

工作温度：-20℃—85℃

工作电源：交流100-240V输入

功    耗：5W

重    量：0.8Kg

尺    寸：

七、注意事项：

1、将文件拷贝到SD卡之前，必须先对SD卡格式化，注意是每次拷贝之前都要格式化。

2、SD卡必须要格式化成“FAT“或者“FAT32”格式。

3、控制器上的SD卡不可以热插拔，即每次插拔SD卡时，必须先断开控制器的电源。