T-790使用说明

一、T-790突出特点

1、T-790控制器8个端口输出，每个端口最大可带载170/512/1024像素点（根据不同带芯片带载点数不同）。

2、T-790控制器端口输出两种信号协议：①DMX512/1990国际标准协议及DMX512扩展协议；②SPI/TTL串行协议。

3、T-790控制器带载DMX512灯具，可输出250K/500K/750Kbs速率。

4、T-790控制器在麦爵仕软件控制时，每端口可带载灯具1/2/3/4/5/6单元（一单元=170个点光源）。

常规特点：

1、控制器输出端口提供三道保护，可保证控制器输出端口在控制的灯具有短路、接反等情况下端口不损坏。

2、控制器ID自动/手动编号功能，可多台控制器一起编号，也可单独控制器编号。

3、控制器自带内置效果，可测试带载灯具(RGB/RGBW灯具均支持)。

4、控制器具有DMX512写址功能及地址测试，单端口或者全部端口带载DMX512 IC写地址，并对灯具进行地址测试。

5. 控制器之间的通讯采用国际标准的TCP/IP网络协议，可选传输速率支持百兆/千兆自适应，传输速度更稳定快速，每两个台控制器之间最大传输距离可达100米，超过此距离可以增加交换机或者使用光纤进行远距离传输。

6、控制器提供LCD液晶屏显示，可显示控制的型号，ID，以及工作状态。

7、配合我司联机视频软件LedPlayer进行连电脑控制时，在电脑端实时监控到控制器的连接状态。使用联机视频软件LedPlayer进行连电脑控制可实现：节目定时播放、节目片段选择、效果亮度调整、白平衡在线调整、节目播放速度调节、显示文字、图片循环播放等，极大满足了客户在应用及调试中的多种需求；联机视频软件LedPlayer自带Gamma校正，可使颜色显示更细腻，鲜艳。

8、控制器连接电脑播放时设定IP地址，控制器支持联机、脱机一体控制，联机优先等级最高，无联机信号时自动切换到脱机效果。

注1：控制器带载DMX/1903 IC可由MADRIX (麦爵仕)软件控制，控制器每端口最大正常6单元（6 Univ）灯具，即6*170像素点；多控制器组合成控制系统最大可兼容2048个单元。

注2：控制器支持机架式安装，如有需要请下单前联系相关业务人员。

二、支持芯片：（软件选择T-790）

| 支持芯片 | 最大带载灯数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 国际标准DMX512（如：UCS512,SM512,TM512,GS512等等） | 4096像素 | 建议带载2400像素 |
| UCS19**，ucs29**，ucs89**，ucs1603，ucs5603(UCS全系列TTL/SPI信号IC) | 8192像素 | 建议带载4096像素 |
| SM16703,09,12,SM16716,16726(SM全系列TTL/SPI信号IC) | 8192像素 | —— |
| TM18**系列，TM19**系列 | 8192像素 | —— |
| WS28**(WS全系列TTL/SPI信号IC) | 8192像素 | —— |
| GS8205,8206,8208 | 8192像素 | —— |
| P9813,9823,9883 | 8192像素 | —— |
| APA102 | 8192像素 | —— |
| SK6812 | 8192像素 | —— |
| MY9231 | 8192像素 | —— |
| GW6205 | 8192像素 | —— |
| INK1003 | 8192像素 | —— |
| LX1003,1103,1203等 | 8192像素 | —— |
| 备注：更多IC不一一列举，详情请查阅上位机软件LEDEdit的带载芯片，或咨询我司销售，技术人员 |

三、产品示意

T-790正面图

T-790反面图

| 1.开关OFF/ON | 2. LCD显示屏 | 3. SET按键 | 4. MODE按键 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. SPEED+ 按键 | 6. SPEED- 按键 | 7. Power电源指示灯 | 8. Status状态指示灯 |
| 9.级联输入网口INPUT | 10.级联输出网口OUTPUT | 11.输出端口OUT1-OUT8 | 12. AC100-240V电源接口 |

四、指示灯及按键定义

1.指示灯

| Power | 电源指示灯（通电后常亮） |
| --- | --- |
| Status | 状态指示灯（正常运行时常亮/写址时频闪） |

2.级联信号输入输出口

| 级联信号 | 备注 |
| --- | --- |
| INPUT | 级联信号输入网口 | 上一级控制器输出接IN， OUT接下一级控制器 | INPUT指示灯 有信号输入时频闪 |
| OUTPUT | 级联信号输出网口 |  | OUTPUT指示灯 有信号输出时频闪 |

3.信号输出口

| OUT1--OUT8 | 端口定义 信号类型 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 信号输出 （TTL/SPI信号） | GND(负极） | DAT数据 | ---- | CLK时钟 |
|  | 信号输出 （DMX512信号） | GND(负极） | A/DAT+ 信号正 | B/DAT- 信号负 | ADDR写址线 |

4.按键功能

|  | SET设置键 | MODE菜单键 | SPEED+/速度+ | SPEED- /速度- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 播放/常规模式 | / | / | / | / |
| 编号模式 | 编号启动键 | / | 数字加 | 数字减 |
| 参数设置模式 | 参数设定/进入 | 项目选择 | 参数调整+ | 参数调整- |
| 麦爵仕控制设置 | chip芯片选择 | mode模式选择 | 速度+ | 速度- |
| 备注 | 正常开机进入正常模式，按键无作用 | 按“SET”开机，进入参数设置模式/功能设定 | 按“+”开机，进入麦爵仕控制设置。 | 按“—”开机，进入编号模式 |

5.显示定义：

| 显示 | 定义 |
| --- | --- |
|  | 播放模式 | ID: 001（编号为1号） PLAY >>> 联机/主控播放 STOP >>> 联机/主控-暂停 |
|  | 常规模式 | ID: 001(编号为1号） A/C:自动/手动编号 T-790 控制器型号 |
|  | 编号模式 | ID：*** 起始号码 |
|  | 内置效果 播放模式 | CHIP: 芯片 3：灯具通道 MOD: 内置效果 SPD: 播放速度 |
|  | 麦爵仕控制 | 定义见本书 8麦爵仕控制模式 |

- 接线示意图

1、电脑联机连接图

2.脱机主控脱机使用连接图

3.联机、脱机一体使用连接图

4.控制器信号输出端口接线图

①. 常规灯具接线图                     ②.DMX512差分信号线接线图

③. DMX512单线信号线接线图              ④. DMX512差分信号线接线图(AB线写址)

5. 控制器--联机模式--电脑IP地址设定

1. 打开电脑---网络与共享中心；

2. 点击更改适配器设置；

3. 右键点击本地连接—属性；

4. 点击“Internet 协议版本4（TCP/IPV4）”；

5. 更改IP

IP 地址：192.168.60.2

子网掩码：255.255.255.0

6.点击确认 ，完成IP地址设定。

注：该IP设置为常规联机/麦爵仕软件控制均适用

六、T-790 编号功能操作

T-790编号三种方式： 电脑端编号（推荐使用）、主控端编号、分控端编号。

1.控制器（电脑软件端）编号

1.1. 电脑与控制器使用网线连接（采用国际标准的TCP/IP网络协议，网线压线方式为568B直通）

1.2. 打开软件LedPlayer-k，点击《工程配置》如图1

1.3. 点击《在线编码》，如图2

1.4. 设定控制器 起始编号，点击 在线编号按钮,开始编号，如图3

图1                                  图 2                                  图3

1.5. 完成在线编码，检查控制器编号。

2. 控制器(主控端操作)编号功能

主控与分控（T-790）通过网线连接（采用国际标准的TCP/IP网络协议，网线压线方式为568B直通）。

2.1. 主控长按“SPEED-/速度-”键开机， “MODE”按键调整箭头到 “ Set Slave ID” 如图显示：

2.2. 再按“SET”键，主控显示进入编号页面，“速度+/SPEED+”按键和“速度-/SPEED-”按键调整设置起始分控的编号数字，如下图：

2.3. 完成编号数字设置后，按“SET/保存”键开始编号。

2.4.控制器编号第一步自动统计分控数量，显示屏“Write OK:003”（以3台分控编号为例）

2.5.编号完成 ，主控显示： 如图  “Write Num：003 ”  编了3台控制器

“ Last  ID:  003”  最后一台控制器的编号为3

分控T-790如图显示：

第一台 ID：0001                第二台ID：0002                 第三台ID：0003

2.6. 检查控制器编号，如果需要重新编号，长按“速度-/SPEED-”按键，可重新开始编号；若无需重新编号，按任意键—主控重启，回到播放模式。

注1：控制器编号时，级联网口必须严格按照控制器丝印提示(IN/OUT)顺序连接；最大分控编号为203号。。

3. 控制器(T-790分控端)编号

T-790与T-790之间网线连接（采用国际标准的TCP/IP网络协议，网线压线方式为568B直通）

- 3.1. 第一台T-790控制器,按住 “SPEED-”按键不松手，控制器开机，进入手动编码模式，显示： 如图显示“ID:0001”，即控制器当前编号为1号，按“SPEED+”键和“SPEED-”键调整起始编号。

| 按键丝印 | SET设置键 | MEUN菜单键 | SPEED+/速度+ | SPEED- /速度- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按键功能 | 编号启动键 | / | 数字加 | 数字减 |
| 备注 | 编号模式，“MODE菜单键”按键无作用 | 按“—”开机，进入编号模式 |

3.2.完成起始编号调整后，按“SET”键启动编号开始号，显示：“Writing...”

3.3.控制器在编号过程中，检测连接的控制器数量（连接的控制器数量），如图003表示共检测到3台控制器。

3.4.完成编号，第一台控制器显示：如图“Write Num：003 ” 搜索到3台控制器

“ Last  ID: 003”  最后一台的编号为3号

其他控制器显示：如图显示：

“ID:0002   A” ；ID:0002表示控制器编号为2号  A:表示编号自动生成

第二台： A-0002            第三台： A-0003

3.5.检查各个控制器编号是否正确，需要重新编号，则第一台T-790控制器则长按“SPEED-”键控制器回到手动编号；结束编号按一下按键（任意一键都可以）退出, 第一台T-790控制器重启“Restart...”，回到正常播放模式。

注：控制器编号时，级联网口必须严格按照控制器丝印提示(INPUT/OUTPUT)顺序连接。

七、T-790参数设定及功能操作

按“SET”键，同时控制器开机，进入参数设置及其他功能界面。

①. PLAY            内置效果播放模式

②. WRITE ADDRESS   写址模式

③. TEST DMX ADDR   灯具地址测试模式

④. RGB,RGBW        灯具通道选择模式

⑤. 100-BASE        传输速率选择模式

1. 内置效果模式 (支持RGB/RGBW 两种通道的灯具)

1.1. 按“SET”键，同时控制器开机，进入 参数设置及其他功能界面，如图

1.2. 按“MODE”键移动箭头对应选择“PLAY”，再按“SET”键进入内置效果播放模式界面。如图显示：

①. CHIP    芯片型号（见IC型号列表）

②. 3       通道选择（3/4）

③. MOD     内置效果（见内置效果列表）

④. SPD     播放速度（见速度等级对应帧频列表）

注：内置效果播放时，支持灯具通道由《灯具通道选择模式》设定。

1.3.按键功能表

| 按键丝印 | SET设置键 | MODE菜单键 | SPEED+/速度+ | SPEED- /速度- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | chip芯片选择 | mode模式选择 | 速度+ | 速度- |
| 备注 | 按“SET”开机，进入内置效果模式 |

1.4.按 “SET设置键”切换IC型号

| IC型号列表 |
| --- |
| 1 | DMX (标准250Kbps) | 5 | TM1803 |
| 2 | UCS1903 | 6 | GS8205 |
| 3 | SM16703 | 7 | DMX 500K |
| 4 | WS2811 | 8 | DMX 750K |

1.5.按 “MODE菜单键”切换内置效果

| 内置效果列表 |
| --- |
| 1 | 七彩跳变 | 3 | 七彩推移 |
| 2 | 七彩渐变 | 4 | 白光渐变 |

1.6. 按 “SPEED+/速度+” 和“ SPEED- /速度-”切换速度：

| 速度等级对应帧频列表 |
| --- |
| 速度 | 帧频/秒 | 速度 | 帧频/秒 | 速度 | 帧频/秒 | 速度 | 帧频/秒 |
| 1 | 4帧 | 5 | 8帧 | 9 | 14帧 | 13 | 23帧 |
| 2 | 5帧 | 6 | 9帧 | 10 | 16帧 | 14 | 25帧 |
| 3 | 6帧 | 7 | 10帧 | 11 | 18帧 | 15 | 27帧 |
| 4 | 7帧 | 8 | 12帧 | 12 | 20帧 | 16 | 30帧 |

1.7. 完成内置效果播放后，关机重启回到常规模式。

2. DMX512 IC写址模式及测试

2.1. 按“SET”键，同时控制器开机，进入参数设置及其他功能界面，如图1。

2.2.  按“MODE”键移动箭头对应选择“WRITE ADDRESS”如图

2.3. 按“SET”键选择“WRITE ADDRESS”，进入写址模式界面 ，如图显示：

①. START CH:      起始通道

（起始地址设置0-512范围内，常规为001）

②. CH MODE:       间隔通道

（间隔通道设置0-255范围内）

③.   IC :         芯片型号

（见DMX512 IC列表）

④. PORT NUM:      写址端口

（见端口列表）

⑤. RETURN     返回主界面

2.4. 按“MODE”键移动箭头对应项目，按“SPEED+” 和“SPEED-” 分别设定起始通道/间隔通道/IC选项/写址端口。

| 1.DMX512 IC 列表 |
| --- |
| UCS512A*/B*,TM512AL1/AB | WS2821 | DMX512AP | UCS512C*，TM512AC* |
| SM1651*-3 | SM1651*-4 | UCS512D*/TM512AD* | UCS512-E |
| SM17512* | SM17522* | UCS512-F | TM512AC* |
| GS8512 | SM17500 |  |  |

| 2.端口代码表 |
| --- |
| 1 | 端口OUT1 | 5 | 端口OUT5 |
| 2 | 端口OUT2 | 6 | 端口OUT6 |
| 3 | 端口OUT3 | 7 | 端口OUT7 |
| 4 | 端口OUT4 | 8 | 端口OUT8 |
| ALL | 全部端口OUT1-8 |
| 注：控制器所有端口写址，也支持单端口写址 |

2.5.选择完成各个项目，按“SET”开始写址；此时屏幕显示“Writing Addr...”，端口指示灯闪烁。

2.6.完成写址后，控制器自动跳转到地址测试功能，此时屏幕显示

①. AC: ****  自动测试

②. MC: ****  手动测试

③. ALL       全部端口OUT1-8

④. CH MODE： 通道（间隔通道不可调整）

注：写址端口由写址时“PORT NUM端口号”设定

2.7. 按“MODE”键进入“AC”自动测试模式，灯具开始依次跑马亮灯；控制器显示如下图：

2.8. 再按“MODE”键进入“MC”手动测试模式，“SPEED+”和“SPEED-”可调整像素点（长按“速度+”或“速度-”可快速递增或者递减），灯具逐个点亮；控制器显示如下图

2.9. 测试完成，按“SET”退出通道测试，回到写址界面

2.10.完成写址后，关机重启，回到常规模式。

3. 灯具地址测试模式（对控制器所有端口带载灯具测试）

3.1. 按“SET”键，同时控制器开机，进入参数设置及其他功能界面1。

3.2. 按“MODE”键移动箭头对应选择“TEST DMX ADDR”。

3.3. 按“SET”键进入灯具测试模式界面，如图显示：

①. AC: ****  自动测试

②. MC: ****  手动测试

③. ALL：     全部端口

④. CH MODE： 通 道 （可手动选择）

3.4. 先按“MODE”键开始测试，如图显示：

3.5. 按“MODE”键切换测试通道选项(1-99)；

按“SET”键切换手动通道测试模式“MC”和自动通道测试模式“AC”；

按“SPEED+”和“SPEED-”键调整手动通道测试模式下的灯具编号；

| 灯具测试词汇定义 |
| --- |
| 自动模式:AC | 定义 | 手动模式:MC | 定义 |
| AC：**** ALL CH MODE: 001 | 1通道自动测试 | MC：**** ALL CH MODE: 001 | 1通道手动测试 |
| AC：**** ALL CH MODE: 002 | 2通道自动测试 | MC：**** ALL CH MODE: 002 | 2通道手动测试 |
| AC：**** ALL CH MODE: 003 | 3通道自动测试 | MC：**** ALL CH MODE: 003 | 3通道手动测试 |
| AC：**** ALL CH MODE: 004 | 4通道自动测试 | MC：**** ALL CH MODE: 004 | 4通道手动测试 |
| …… | …… | …… | …… |
| AC：**** ALL CH MODE: 099 | 4通道自动测试 | MC：**** ALL CH MODE: 099 | 4通道手动测试 |

注1：自动和手动测试模式切换：AC为自动测试模式，MC为手动测试模式 ，由“SET”键切换；

注2：灯具通道切换，001为单色单通道灯具；002为双色两通道灯具；003为三色灯具；004为RGBW四色灯具，由“MODE”键切换；

注3：****为灯具编号；自动测试模式中，编号自动递增到最大值后，重新从0001开始测试；手动测试模式中，编号由手动按“SPEED+”和“SPEED-”调整。

3.6.完成测试，断电重启，控制器可进入常规模式。

4. 灯具通道选择模式(内置效果播放支持RGB/RGBW IC通道选择)

4.1. 按“SET”键，同时控制器开机，进入参数设置及其他功能界面1。

4.2. 按“MODE”键移动箭头对应选择“RGB,RGBW”。

4.3. 按“SET”键，进入灯具通道选择模式界面，如图显示：

① RGB    三通道灯具

② RGBW   四通道灯具

4.4. 按“SPEED+”和“SPEED-”键移动箭头上下，选择RGB/RGBW通道选项。

4.5. 按“MODE”键确认选择，如图两种设定分别显示：

或者

4.6 选择完成灯具通道选择，按“SET”键退出，回到主界面。

5.传输速率选择模式（100-BASE百兆速率/1000-BASE千兆速率  ）

5.1. 按“SET”键，同时控制器开机，进入参数设置及其他功能界面1。

5.2. 按“MODE”键移动箭头对应选择“100-BASE”。

5.3. 按“SET”键，进入信号传输速率选择模式界面，如图显示：

① 100-BASE    百兆速率

② 1000-BASE   千兆速率

5.4. 按“SPEED+”和“SPEED-”键移动箭头上下，选择100-BASE /1000-BASE选项。

5.5. 按“MODE”键确认选择，如图两种设定分别显示：

或者

5.6. 选择完成传输速率选择，按“SET”键退出，回到主界面。

5.7. 控制器常规节目时显示：GE 千兆速率 /FE 百兆速率，如下图：

八、T-790控制器---麦爵仕设置

该项设置两种方法：

1.电脑软件LedEdit-K/LedPlayer-K软件设置（推荐使用）

2.控制器手动设置

1、LedEdit-k /LedPlayer-K软件设置MADRIX参数

1.1.打开LedEdit-k V6.2/LedPlayer_K_v6.0以上版本软件。

1.2. 点击<工程配置>--<设置Madrix参数>

1.3.进入设置参数界面

1.4. 参数设定

开启/关闭麦爵仕

该选项点击下拉箭头，选择 Turn ON 打开/Turn OFF 关闭麦爵仕模式。

单元数设置

该选项点击下拉箭头，选择 1/2/3/4/5/6单元，即控制器每端口带载灯单元数

注1： 如设定控制器每端口带载1个单元，控制器8端口占用8单位；

第1个控制器占用1-8单元，显示如图：

第2个控制器占用9-16单元，显示如图：

如此类推。

注2： 如设定控制器每端口带载2个单元，控制器8端口占用16单位；第1个控制器占用1-16，第2个控制器占用17-32，第3个控制器占用33-48，如此类推。

注3： 如设定控制器每端口带载3个单元，控制器8端口占用24单位；第1个控制器占用1-24，第2个控制器占用25-48，第3个控制器占用49-72，如此类推。

注4： T-790控制系统最大支持输出2048个单元，每单元170像素点。

带载灯IC选择

该选项点击下拉箭头，选择 DMX / UCS1903 / DMX 500K / DMX 750K,即DMX512芯片灯具或者UCCS1903芯片灯具/DMX512芯片（500K/750K速率）。

设置完成点击<SEND>发送按键，发送参数到控制器。

2.T-790控制器设置MADRIX参数

按“SPEED+”键，同时控制器开机，进入 麦爵仕设置界面，如图：

SET MADRIX    开启/关闭麦爵仕

SET  Univ    设置带载灯具数量

SET  IC      带载IC选择

注： 需要按照1、2、3顺序依次设置和设定参数，完成后重启控制器。

2.1. 开启/关闭麦爵仕功能

1. 按“SPEED+”键，同时控制器开机，进入 麦爵仕设置参数界面

2. 按“MODE”键移动箭头对应选择“SET MADRIX” ，开启/关闭麦爵仕功能，如下图。

3. 按“SET”键确认进入，开启/关闭麦爵仕；如下图;

1. 开启麦爵仕功能

2. 关闭麦爵仕功能

4. 按“SPEED+”和“SPEED-”键移动箭头上下，选择开启/关闭选项。

5. 按“MODE”键确认选择，显示如下图：

或者

6. 选择完成选择，按“SET”键退出，回到麦爵仕设置界面。

2.2.  设置带载灯具单元数

1. 按“SPEED+”键，同时控制器开机，进入 麦爵仕设置参数界面.

2.按“MODE”键移动箭头对应选择“SET Univ” ，设置带载灯具数量，如下图。

3. 按“SET”键确认进入，设置带载灯具数量；如下图;

Univ 1  1个单元（170像素点）

Univ 2  2个单元（340像素点）

Univ 3  3个单元（510像素点）

Univ 4  4个单元（680像素点）

Univ 5  5个单元（850像素点）

Univ 6  6个单元（1020像素点）

4. 按“SPEED+”和“SPEED-”键调整数字，选择控制器带载单元数选项。

5. 按“MODE”键确认选择，显示如下图：

6. 选择完成选择，按“SET”键退出，回到麦爵仕设置界面。

2.3.带载IC选择（ DMX 250K/UCSS1903/ DMX 500K/DMX 750K）

1. 按“SPEED+”键，同时控制器开机，进入 麦爵仕设置参数界面

2. 按“MODE”键移动箭头对应选择“SET IC” ,选择带载IC型号，如下图。

3. 按“SET”键确认进入，设置带载灯具数量；如下图;

DMX 250K     DMX512  IC 灯具250K速率

UCS1903      UCS1903 IC灯具

DMX 500K     DMX512 IC灯具500K速率

DMX 750K     DMX512 IC灯具750K速率

4. 按“SPEED+”和“SPEED-”键移动箭头上下，选择IC选项。

5. 按“MODE”键确认选择，显示如下图：

或者

6. 选择完成选择，按“SET”键退出，回到麦爵仕设置界面，重启控制器完成设置。

九、物理参数

工作温度：-20℃—85℃

工作电源：AC 100-240V输入

功    耗：5W

重    量：2.0Kg

输出类型：4pin接线端子

外观尺寸：L310 * W152 * H42

带外包装：(4pin接线端子*8；电源线*1；纸盒*1）

十、注意事项：

1.控制器与控制器，控制器与主控，控制器和电脑，每两个节点之间使用超五类以上规格网线最大可级联100米，超过此距离可以增加交换机或者使用光纤进行远距离传输。

2.网线压线方式为568B直通